## Slide 1
Распознавание побочных акустических сигналов от нажатия клавиш клавиатуры
Фамилия Брицин Алексей Александрович
Группа DSU-53
Ментор Миронов Алексей
Notes: Титульный слайд

## Slide 2
Содержание
1
2
3
4
5
Постановка задачи
Анализ данных
Методика реализации
Итоги обучения модели
Выводы

## Slide 3
Постановка задачи
1
Notes: Каждую подтему начинаем со слайда-разделителя.

## Slide 4
Описание работы
Исходная задача:
Актуальность задачи, её место в предметной области:
Возможность посимвольного распознавания текста с помощью методов машинного обучения на примере побочных акустических сигналов от нажатия клавиш клавиатуры.
Оценка практической возможности восстановления защищаемой информации в различных условиях её перехвата для совершенствования нормативно-методической базы по защите техники и помещений от несанкционированного доступа.
Целевая метрика:
Точность работы алгоритма распознавания:
где l – количество сигналов, а – алгоритм, X – выборка, y – класс клавиши

## Slide 5
Анализ данных
2
Notes: Каждую подтему начинаем со слайда-разделителя.

## Slide 6
Анализ данных
Источник данных
Тип данных
Описание датасета
Признаки, описывающие акустические сигналы
Мел-частотные кепстральные коэффициенты и их получение

## Slide 7
1 2 3 4 5 t
1 - касания клавиши пальцем,
2 - нажатия клавиши,
3 - задержки пальца,
4 - отпускания клавиши,
5 - затухания сигнала
Среднее время длительности аудиосигнала в указанных областях.
Среднее время области |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
0.25 мс | 1мс | 10мс | 1мс | -
F
Интервал между нажатиями двух клавиш: 250 – 300 мс
Аудиосигнал во временной и частотной областях

## Slide 8
Датасет представляет собой набор файлов в формате WAV (Waveform Audio File Format), оцифрованных с частотой дискретизации 96 кГц, сгруппированных по названию клавиши клавиатуры и номера канала (микрофона). В каждом канале по 39 директорий, в которых находятся от 22 (клавиша ‘6’) до 36 (клавиша ‘j’) файлов – в среднем 32 файла для каждой клавиши. Всего 1251 файл в каждой директории ch0 и ch1. Размер датасета примерно 808 Мбайт.

## Slide 9
Признаки, описывающие акустические сигналы:
- спектрограмма,
- мел-частотные кепстральные коэффициенты (MFCC),
- линейные кепстральные коэффициенты (LFCC),
- спектральный центроид (Spectral Centroid),
- спектральный спад (Spectral Rolloff),
- скорость пересечения нуля (Zero Crossing Rate),
- вейвлет представление.

## Slide 10
Мел - частотные и линейные частотные кепстральные коэффициенты (MFCC)
Банк фильтров + log()
ДПФ
ДКП
Окно Хемминга
x(n)
MFCC
Создание фрейма
[Центр речевых технологий: https://alphacephei.com/ru/lecture1.pdf]
(Подробное описание MFCC)
[Keyboard acoustic Emanations, Dmitri Asonov, Rakesh Agrawal https://ieeexplore.ieee.org/document/1301311, 2004 ]
Анализируется только часть сигнала отвечающая за касание клавиши .
Временной интервал 10 мс. Анализируемый частотный диапазон 0 - 9 кГц
[Keyboard acoustic Emanations Revisited, 2014 ]
Анализируемый частотный диапазон 0 - 12 кГц, количество фильтров k=32,
количество MFCC=12
[Keyboard snooping from mobile phone arrays with CNN and RNN, 2019 ]
количество фильтров k=40, количество MFCC=40
Анализируемый частотный диапазон 0 - 48 кГц, количество фильтров k=128, количество MFCC=128
Спектр мощности (периодограмма)
Длительность кадра 25 мс, с перекрытием в 10мс
Notes: 10

## Slide 11
Кластеры аудио сигналов, полученные с помощью алгоритма t- SNE (ch0)
Применение алгоритма t-SNE к мел–частотным кепстральным признакам

## Slide 12
Методика реализации
3
Notes: Каждую подтему начинаем со слайда-разделителя.

## Slide 13
Для решения задачи классификации применялись:
алгоритм ближайших соседей (базовый алгоритм) KNN, метод опорных векторов SVM;
кусочно-линейные классификаторы:
случайный лес Random Forest,
градиентный бустинг на основе деревьев решений XGBoost;
3) нейронные сети - полносвязные (FCNN), свёрточные 1-D (CNN), рекуррентные (RNN) на основе GRU;
4) композицией нейронных сетей на основе полносвязных сетей (Ensamble_FCNN).

## Slide 14
Архитектура FCNN классификатора

## Slide 15
Архитектура CNN классификатора (на основе LeNet)

## Slide 16
Архитектура RNN (GRU) классификатора

## Slide 17
Архитектура классификатора из ансамбля FCNN

## Slide 18
Итоги обучения модели
4
Notes: Каждую подтему начинаем со слайда-разделителя.

## Slide 19
Результаты обученных моделей на тестовой выборке
Алгоритм | TOP1 | TOP2 | TOP3 | TOP4 | TOP5
FCNN: CH0 CH1 | 0.915 | 0.957 | 0.963 | 0.963 | 0.979
 | 0.904 | 0.952 | 0.963 | 0.968 | 0.984
CNN: CH0 CH1 | 0.941 | 0.968 | 0.973 | 0.979 | 0.989
 | 0.915 | 0.963 | 0.968 | 0.984 | 0.984
RNN: CH0 CH1 | 0.931 | 0.979 | 0.984 | 0.989 | 0.989
 | 0.971 | 0.989 | 0.994 | 1.000 | 1.000
Алгоритм | CH0 | CH1
KNN | 0.765 | 0.762
SVM | 0.886 | 0.883
RandomForest | 0.767 | 0.771
XGBoost | 0.789 | 0.8
FCNN | 0.915 | 0.904
CNN | 0.941 | 0.915
RNN | 0.931 | 0.971
Ensamble_FCNN | 0.973 | 

## Slide 20
Выводы
5
Notes: Каждую подтему начинаем со слайда-разделителя.

## Slide 21
1
2
3
Классические методы машинного обучения значительно проигрывают нейросетевым как по точности, так и, как правило, по быстродействию.
Применение мел - частотных кепстральных коэффициентов приводит к лучшему результату в данной задаче из-за их малой зависимости от отношения сигнал/шум. Требуется использовать значительно больше MFCC для решения задачи классификации, чем предлагается в открытых источниках.
Применение нейросетевых классификаторов позволяет уменьшить глубину колонки до 2 (ТОП2) при распознавании выше 95%, что значительно выше (примерно на 25%) корреляционных методов.
4
5
Применение многоканальной обработки существенно увеличивает вероятность распознавания акустических сигналов, что особенно видно на end-to-end нейросетевых моделях.
Для дальнейшего улучшения качества распознавания акустических сигналов можно использовать метод Transfer Learning для ранее предобученных моделей (Deep Speech), либо применяя гибридные модели CNN-RNN, модели seq2seq с механизмом внимания или трансформеры.

## Slide 22
Спасибо за внимание!